МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ  ВПО “ Московский государственный горный университет”

Кафедра теоретической и прикладной механики

Рекомендованы УМК по

специальностям 13040и190109

Б.В. Воронин

П.М.Вержанский

М.Н.Вьюшина

П.Я.Бибиков

В.А. Мостаков

ПРИКЛАДНАЯ  МЕХАНИКА

Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения деталей

Методические указания для самостоятельной работы студентов спец.130400 “Горное дело” и 190109 “Наземные транспортные технологические средства”.Часть 1.

Москва 2014

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ  ВПО “ Московский государственный горный университет”

Кафедра теоретической и прикладной механики

Воронин Борис Васильевич

Вьюшина Маргарита Николаевна

Вержанский Петр Михайлович

Бибиков Павел Яковлевич

Мостаков Валерий Александрович

ПРИКЛАДНАЯ  МЕХАНИКА

Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения деталей

Методические указания для самостоятельной работы студентов спец.130400 “Горное дело” и 190109 “Наземные транспортные технологические средства”.Часть 1.

Москва 2014

1.   Шпоночные соединения

1.1. Общие положения

Шпонка представляет собой стальной брус, устанавливаемый  в паз вала и в паз ступицы зубчатого  колеса ,шкива, соединительной муфты или звездочки. Шпонки служат для передачи вращающего  момента от вала к ступице и наоборот. Шпоночные пазы на валах и осях получают фрезерованием  концевыми или дисковыми  фрезами , в ступицах паз получают  протягиванием. Шпоночные  пазы  ослабляют  сечение вала и ступицы; паз  является концентратором  напряжений  изгиба и кручения.

Шпоночные  соединения бывают неподвижными и подвижными и служат для предотвращения относительного поворота ступицы вала при передаче вращающего момента.

Достоинства:

-простота и надежность  соединения;

-легкость монтажа и демонтажа;

-невысокая стоимость.

Недостатки:

-шпоночные пазы ослабляют сечение вала и ступицы;

-паз является концентратором напряжений изгиба и кручения;

-ручная пригонка по пазу и крепление шпонки в пазу винтами.

Разновидности шпоночных соединений

Шпоночные соединения подразделяют на напряженные и ненапряженные. В напряженном соединении действуют силы упругости, вызванные предварительной затяжкой — монтажные напряжения.

Напряженные соединения получают при применении клиновых и тангенциальных  шпонок (рис.1.0; 1.2).

В машиностроении применяют ненапряженные соединения - с помощью призматических (рис. 1.1,а) , сегментных (рис.1.1,в)  шпонок .

Рис.1.0

Призматические шпонки не удерживают детали от осевого смещения вдоль вала. Фиксируют колеса с помощью распорных втулок, винтов и других деталей.

Призматические шпонки выполняют прямоугольного сечения  от 1:1 для валов малых диаметров и до 1:2 для больших диаметров . Шпонку врезают в  вал и ступицу на глубину около 0,5 её  высоты h , при  чугунных ступицах несколько глубже в ступицу. Отклонения ширин шпонки ,пазов в ступице и в валу соответственно h6,H7, и  i6 . Ширину шпонки выбирают равной ( 0,25…0,3) d ,  где d  - диаметр вала.  Шпонки всех типов стандартизованы и их размеры выбирают по стандартам.     Призматические шпонки в зависимости от диаметра вала имеют

прямоугольное сечение с отношением высоты к ширине h/b от 1 до 0,5.

Параллельность граней призматической шпонки позволяет осуществить подвижное в осевом направлении соединение ступицы с валом (коробки перемены передач). При перемещении ступицы силы трения могут нарушить правильное положение шпонки, поэтому ее крепят к валу винтами (рис. 1.4).

Основные преимущества сегментных шпонок - технологичность их изготовления, удобство монтажа и демонтажа , невысокая стоимость

Однако из-за большой глубины шпоночного паза сечение вала ослабляется в большей степени, чем при установке призматических шпонок. Размеры сегментных  шпонок  приведены  в табл. 1.2.

Примеры соединения шпонками и штифтами приведены  на рисунках (рис.1.1 и рис.1.3).

Клиновые шпонки представляют собой односкосные самотормозящие

клинья с уклоном 1:100. При установке шпонки в паз с натягом создается соединение, которое может передавать и осевую силу. При

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рис.1.3

Рис.1.4

установке клиновой шпонки в соединении возникают распорные радиальные силы, которые нарушают центровку деталей на валу вследствие односторонней выборки посадочного зазора, поэтому клиновые шпонки применяют в передачах с малыми скоростями. Размеры клиновых шпонок регламентированы стандартом (табл. 1.3).

Длину шпонки выбирают в указанных пределах из ряда : 14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,125,140,160…

В процессе работы шпоночного соединения происходит упругопластическое смятие рабочих граней пазов и самой шпонки.

Поэтому длину шпоночного соединения ограничивают (l ≤1,5d) , а посадку зубчатых колёс, шкивов, полумуфт и др. деталей на валы осуществляют  с натягом ( посадки H7/p6; H7/s7; H7/k6 и.т.п).

1.2. Материалы и допускаемые напряжения. Стандартные шпонки изготовляют из специального сортамента  (ГОСТ 8787-68 и 8786-68) среднеуглеродистой  чистотянутой  стали Ст5,  Ст 6, 45, 50, 55, 60.

Допускаемые напряжения в неподвижных шпоночных соединениях

[σсм] = σt/n,                               (1.1)

где σt — предел текучести наиболее слабого материала деталей вала,

шпонки или ступицы;  п - коэффициент безопасности (запаса прочности); при точном учете нагрузок  п = 1,25. в остальных случаях  п = 1,5...2,0.

При изготовлении шпонок из стали по ГОСТ 8787 — 68 принимают [σсм] = 80...150 МПа (меньшее значение для ступиц из чугуна и

алюминиевых сплавов). Для редукторов при изготовлении шпонок из стали 45 принимают: [σсм] = = 50...70 МПа - при непрерывном

использовании редукторов с полной нагрузкой; [σсм] = 130...180 МПа - при среднем режиме использования редукторов; [σсм] = 260 МПа - при   пре-

дельных статических перегрузках  ;  [σсм] = 20 МПа - для ступиц из

текстолита и древеснослоистых полимеров.

Таблица   1.1.

| Диаметр вала d | Размеры шпонки | Глубина паза | Справочный размер *K для расчета на смятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | l* | (вал)t1 | (втулка) t2 |  |
| Свыше 12 до 17 17 » 22 22 » 30 | 5 6 8 | 5 6 7 | 10-56 14-70 18-90 | 3 3,5 4 | 2,3 2,8 3,3 | 2,3 2,6 3,0 |
| Свыше 30 до 38 » 38 » 44 » 44 » 50 » 50 » 58 » 58 » 65 | 10 12 14 16 18 | 8 8 9 10 11 | 22-110 28- 140 36-160 45-180 50-200 | 5 5 5.5 6 7 | 3,3 3,3 3,8 4,3 4,4 | 3,5 3,6 4,0 4.3 4,8 |
| Свыше 65 до 75 » 75 » 85 » 85 » 95 | 20 22 25 | 12 14 14 | 56-220 63-250 70-280 | 7,5 9 9 | 4,9 5,4 5,4 | 5,2 6,0 6,2 |

Таблица   1.2.

| Диаметр вала d для шпонки | Номинальные размеры шпонки | Глубина паза |
| --- | --- | --- |
| Передающей вращающий момент | Фиксирующей элементы | b | h | d1 | t (вал) | t1 (втулка) |
| Св. 8 до 10 » 10 » 12 » 12 » 14 » 14 » 16 » 16 » 18 | Св. 12 до 15 » 15 » 18 » 18 » 20 » 20 » 22 » 22 » 25 | 3 3 4 4 5 | 5 6,5 6,5 7,5 6,5 | 13 16 16 19 16 | 3,8 5,3 5.0 6.0 4,5 | 1,4 1,4 1,8 1,8 2,3 |
| » 18 » 20 » 20 » 22 » 22 » 25 | » 25 » 28 » 28 » 32 » 32 » 36 | 5 5 6 | 7,5 9 9 | 19 22 22 | 5,5 7,0 6,5 | 2.3 2,3 2.8 |
| » 25 » 28 | » 36 » 40 | 6 | 10 | 25 | 7,5 | 2,8 |
| » 28 » 32 | Св. 40 | 8 | 11 | 28 | 8.0 | 3,3 |

При движении под нагрузкой предельное давление на шпонку определяется сопротивлением заеданию. При незакаленных трущихся

поверхностях и малых скоростях перемещения [σсм] = 10...20 МПа.

Допускаемое напряжение на срез шпонок [τср] = 70... ...100 МПа.

Рекомендации по конструированию шпоночных соединений

1.  Перепад диаметров ступеней вала с призматическими шпонками назначают из условия свободного прохода детали большего посадочного диаметра d без удаления шпонки из паза на участке меньшего диаметра.

2.  При наличии нескольких шпоночных пазов на валу их располагают на одной образующей (рис. 1.5).

Рис.1.5

3. Из удобства изготовления рекомендуется для разных ступеней одного и того же вала назначать одинаковые по сочетанию шпонки, исходя из ступени меньшего диаметра. Прочность шпоночных соединений при этом оказывается вполне достаточной, так как силы Ft1,   и Ft2, , действующие на шпонки, составляют:

Но d2> d1 следовательно Ft1,   < Ft2 .

1.3. Основные расчётные формулы

Основным критерием работоспособности шпоночных соединений является прочность. Соединения призматическими шпонками проверяют по условию прочности на смятие и срез.

Условие прочности на смятие

σсм = 2TК /(dlpK) ≤ [σсм],                       (1.2)

где 1р - рабочая длина шпонки (при скругленных торцах  lp = l - b);             Тк - передаваемый (вращающий) момент; d — диаметр вала;                               К - справочный размер для расчета на смятие.

По этой формуле обычно проверяют напряжение в зоне контакта, определяют предельный вращающий момент или длину шпонки. Обычно длину шпонки принимают на 3 - 5 мм меньше длины ступицы

Стандарты допускают использование для данного диаметра вала

шпонок меньших размеров при значительной недогрузке шпоночного соединения, а также для ступенчатых и пустотелых валов.

Условие прочности на срез

τсp = 2TК/(dblp) ≤ [τсp],                   (1.3)

где b — ширина шпонки; [τсp] — допускаемое напряжение на срез.

Таблица   1.3.

| Диаметр вала d | Размеры шпонки |
| --- | --- |
|  | b | h | l |
| Свыше 12 до 17 » 17 » 22 » 22 » 30 » 30 » 38 » 38 » 44 » 44 » 50 » 50 » 58 » 58 » 65 » 65 » 75 » 75 » 85 » 85 » 95 » 95 » 110 » 140 » 130 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 | 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 14 16 18 | 10-56 14-70 18-90 22-110 28-140 36-160 45-180 50-200 56-220 63-250 70-280 80-320 90-360 |

Соединения сегментными шпонками проверяют на смятие и срез

σсм= 2TК/[d(h –t )l]≤  [σсм],           (1.4)

где l — длина шпонки; h - t - рабочая глубина паза в ступице.

τср = 2TК /(dbl) ≤ [τср],                    (1.5)

Соединения клиновыми шпонками  проверяют на смятие

σсм = 12TК /[blр (b + 6fd)] ≤ [σсм],             (1.6)

где f = 0,15...0,2 - коэффициент трения между шпонкой и насаживаемой деталью.

На срез клиновые шпонки не проверяют.

Если расчетные напряжения смятия и среза превышают допускаемые более чем на 5%, то увеличивают длину шпонки и ступицы или устанавливают две шпонки. Призматические шпонки устанавливают под утлом 180°, сегментные - в один ряд по длине ступицы.

1.4. Зубчатые соединения (Шлицевые)

Многошпоночные соединения, в которых шпонки-зубья изготовляют совместно с валом, называют шлицевыми, или зубчатыми. Зубья шлицевого соединения имеют прямобочную, эвольвентную или треугольную форму.

Наибольшее распространение получили прямобочные и эвольвентные зубчатые соединения, применяемые как в подвижных, так и в неподвижных соединениях.

Шлицевые соединения с треугольным профилем не стандартизованы. Их применяют в неподвижных соединениях тонкостенных втулок или пустотелых валов, передающих небольшой момент, а также при малых регулировочных поворотах детали.

В зависимости от режима работы стандартом ГОСТ 1139 - 80            (СТ СЭВ 188 — 75) предусмотрены три серии соединений с прямобочными  зубьями: легкая, средняя, тяжелая (табл. 1.4). Легкую серию применяют для легконагруженных неподвижных соединений, среднюю -для соединений средненагруженных подвижных, в которых втулка перемещается по шлицам без нагрузки, тяжелую - для передачи больших моментов и при передвижении втулок под нагрузкой. Прямобочные соединения центрируют   по   боковым   граням   шлицев,   наружному    или внутреннему диаметру (рис. 1.6 шлицевого вала.

Соединения с эвольвентными зубьями (рис. 1.7) имеют исходный

контур и форму зубьев по СТ СЭВ 268-76. Их можно центрировать по

боковым граням и наружному диаметру.

Рис.1.6

Таблица  1.4.

| d | Легкая серия | Средняя серия | Тяжелая серия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | b | z | f | D | b | z | f | D | b | z | f |
| 11 13 16 18 21 23 26 28 | - - - - - 26 30 32 | - - - - - 6 6 7 | - - - - - 6 6 6 | - - - - - 0,2 0,3 0,3 | 14 16 20 22 25 28 32 34 | 3 3 4 5 5 6 6 7 | 6 | 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | - - 20 23 26 29 32 35 | - - 2,5 3 3 4 4 4 | - - 10 10 10 10 10 10 | 0,3 0.3 0,3 0,4 0,4 0.4 0,4 0,4 |

Центрирование по боковым граням прямобочных шлицевых соединений, предназначенных для передачи больших моментов применяют при числе зубьев z = 10 и 16 и наружном диаметре D ≤ 90 мм.

При высоких требованиях к соосности вала и ступицы центрированиевыполняют по наружному или внутреннему диаметру. Чаще всего центрирование по внутреннему диаметру рекомендуется при высокой твердости материала ступицы.

Таблица   1.4. (продолжение)

| d | Легкая серия | Средняя серия | Тяжелая серия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | b | z | f | D | b | z | f | D | b | z | f |
| 32 36 42 46 52 56 62 | 36 40 46 50 58 62 68 | 6 7 8 9 10 10 12 | 8 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 | 38 42 48 54 60 65 72 | 6 7 8 9 10 10 12 | 8 | 0.4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 | 40 45 52 56 60 65 72 | 5 5 6 7 5 5 6 | 10 10 10 10 16 16 16 | 0,4 0.5 0,5 0.5 2,5 0,5 0,5 |
| 72 82 92 | 78 88 98 | 12 12 14 | 10 | 0,5 0,5 0,5 | 82 92 102 | 12 12 14 | 10 | 0,5 0,5 0,5 | 82 92 102 | 7 6 7 | 16 20 20 | 0,5 0.5 0.5 |

Рис .1.7

Основные размеры шлицевых эвольвентных соединений приведены в табл. 1.5 и регламентированы ГОСТ 6033 - 80 (СТ СЭВ

1.5. Расчёт шлицевых соединений на прочность.

Расчет основан на определении напряжений смятия, которые испытывают боковые поверхности зубьев. В сечениях у оснований возникают напряжения среза и изгиба, пропорциональные напряжениям смятия; поэтому последние можно рассматривать как критерий подобия.

Расчет ведут по формуле

σсм = 2TК/ (dcp zhlψ) ≤ [σсм],                                      (1.7)

где dcp - средний диаметр соединения; z - число зубьев; h и l - соответственно высота и длина поверхности контакта зубьев;                      ψ - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения давления в соединении (ψ = 0,7...0,8);  [σсм] - допускаемые напряжения на смятие на боковых поверхностях зубьев (табл. 1.6).

Высоту   и   длину   поверхности   контакта   определяют по    следующим формулам:

Для прямобочных зубьев (см. рис. 1.6)

h = [(D - d)/2] - 2f;   dcp = (D + d)/2.                    (1.8)

Для эвольвентных зубьев (см. рис. 1.7)

h = θm ;  dcp = d = mz.                                (1.9)

где θ = 1 при центрировании по боковым поверхностям и θ = 0,9 при центрировании по наружному диаметру;  т - модуль шлицев;                         d  - диаметр делительной  окружности.

Для       треугольных        зубьев (рис. 1.7)

h = (D – da)/2; dcp = d = mz                                (1.10)

Предельный момент, передаваемый соединением

Тк.пр = [σсм] zhlψdcp/ 2                                      (1.11)

1.6. Штифтовые соединения.

Штифтовые соединения применяют при небольших нагрузках преимущественно в приборостроении. Соединяемые детали сопрягаются при  этом  по переходным посадкам.

Таблица   1.5

| D | Число зубьев z при модуле т | D | Число зубьев z при модуле т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 |  | 2 | 2.5 | 3.0 | 5 | 10 |
| 20 22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 55 60 | 23 26 30 34 36 38 42 46 48 51 55 50 66 74 | 18 20 24 26 28 30 34 36 38 40 44 48 54 58 | 12 14 15 17 18 20 22 24 25 26 28 32 35 38 | 8 9 11 12 13 14 16 18 18 20 21 24 26 28 | 6 7 8 10 10 11 12 14 14 15 16 18 20 22 | 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 | 31 34 36 38 41 44 46 48 54 58 64 68 74 — | 24 26 28 30 32 34 36 38 42 46 50 54 58 — | 20 22 24 25 27 28 30 32 35 38 42 45 48 52 | 15 12 13 14 15 16 18 18 20 22 24 26 28 30 | — — — 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 |
| Примечания 1. При выборе наружного диаметра и модуля предпочтительны 2. Числа зубьев, выделенные жирным шрифтом, предпочтительны |

Для исключения выпадания в процессе работы используют штифты (рис. 1.8): с насеченными канавками, вальцованные, резьбовые. Часто для этих же целей производят разведение концов штифтов.

Основные типы штифтов стандартизованы. Их изготовляют из углеродистых сталей 30, 45, 50 и др.

Таблица   1.6.

| Соединение | Условия эксплуатации | Значения [σсм], МПа, |
| --- | --- | --- |
|  |  | для поверхности зуба |
|  |  | без термообработки | с термообработкой |
| Неподвижное | Легкие Средние Тяжелые (с ударами) Легкие Средние Тяжелые (с ударами) Легкие Средние Тяжелые (с ударами) | 80- 120 60-100 36 - 50 - - - - - - | 120-200 100 - 140 40-70 40-70 30-60 20-30 10-20 5-15 3-10 |
| Подвижное без |  |  |  |
| нагрузки |  |  |  |
| Подвижное под |  |  |  |
| нагрузкой |  |  |  |

По характеру работы штифтовое соединение подобно заклепочному (работает на срез и смятие). Для расчета соединения используют те же зависимости. Условие прочности при срезе радиального штифта           (рис .1.8, б)

а условие прочности по смятию

где Ft— срезающая сила (осевая или окружная); i— число поверхностей среза; Ac=πd2/4—площадь штифта при срезе; Acм =d(D— d1) —площадь

поверхности смятия (сжатия);  [τс] = 70±80 МПа — допускаемое напряжение при срезе; [σсм]=200±300 МПа—допускаемое напряжение при смятии.

Рис. 1.8

Штифты: а-гладкие (цилиндрический и конический); б- с насеченными канавками (то же); с-с резьбовым концом; г- разводной конический

Рис .1.9  Схема к расчёту соединений радиальным (а) и осевым (б) штифтами.

Срезающая сила при передаче вращающего момента Ft = 2T/d.

Осевые штифты (круглые шпонки) применяют в машиностроении для передачи вращающего момента в неразъемных соединениях. Штифты диаметром d =(0,l±0,15)dв и длиной l=(3±4) dB (dB — диаметр вала) устанавливают по посадке с натягом Н7/r6 в отверстия, совместно просверленные и развернутые при сборке в валу и ступице по стыку посадочных поверхностей (рис. 1.9, б). Материалы детали и вала должны иметь примерно одинаковую твердость для исключения увода сверла в сторону менее твердого материала.

Число штифтов для передачи заданного вращающего момента

Многоштифтовые соединения этого типа по прочности близки к шлицевым.

Штифты в основном предназначены для точной фиксации деталей, а также для передачи небольших нагрузок. Иногда штифты используют и как предохранительное звено, работающее на срез.

Цилиндрические штифты (ГОСТ 3128-70, СТ СЭВ 238-75 и СТ СЭВ 239 — 75) устанавливают в отверстиях с натягом (рис. 1.10, а); иногда концы штифтов расклепывают (рис.1.10,б).

Рис. 1.10                                                      Рис . 1.11

Конические штифты (ГОСТ 3129-70, СТ СЭВ 240-75) выполняют с конусностью 1:50, обеспечивающей самоторможение и центрирование деталей. Применяют штифты простые, устанавливаемые с натягом в отверстия (рис. 1.11, а);   с резьбой для извлечения при разборке              (рис. 1.11.,б);  с резьбой для предохранения от ослабления натяга           (рис. 1.11, в).

Изготовляют штифты из сталей 45 и А12; при необходимости проводят поверхностную закалку до твердости 45- 55 HRC.

1.7. Расчёт штифтов на прочность.

При передаче вращающего момента средний диаметр штифта определяют из условия прочности на срез (рис. 1.11)

dm=                             (1.12)

где TK - вращающий момент; dB - диаметр вала; i - число плоскостей среза; [τср] -допускаемое напряжение на срез   (для сталей 45 и А12                            [τср] = 35...75 МПа).

Рис. 1.11

При установке штифта в качестве предохранительного элемента диаметр штифта

dш =                        (1.13)

где Тк.пр - предельный вращающий момент; τв.ср - предел прочности при срезе материала штифта.

Рис .1.12.

При восприятии штифтом поперечного усилия (рис. 1.12) уравнение прочности штифта имеет вид

τср = 4F/(πd2ш) ≤[τср]                               (1.14)

1.8. Примеры расчёта шпоночных, зубчатых и штифтовых соединений.

Пример 1. Цилиндрическое зубчатое колесо закреплено призматической шпонкой на валу редуктора диаметром d = 40 мм (рис. 1.13). Вал (сталь 50) передает вращающий момент Т = = 400 Н • м. Материал шпонки — сталь 45, материал зубчатого колеса — сталь 40Х. Длина ступицы l1 = 53 мм. Режим работы редуктора средний. Подобрать шпонку по СТ СЭВ 189 —75 и проверить на прочность.

Рис 1.13.

1.По диаметру вала dB = 40 мм выбираем  по СТ СЭВ 189 -75 размеры сечения призматической шпонки: b = 12 мм, h = 8 мм; по табл. 1.1 находим справочный размер К = 3,6 мм. Длину шпонки l принимаем на 3 - 5 мм меньше длины ступицы l1 колеса и сравниваем с рядом длин шпонок       (табл. 1.1). Выбираем рабочую длину шпонки   lр = 50 мм                                 (lр = 53 - 3 = 50 мм). Размеры выбранной шпонки  12 * 8 * 50.

2. Проверяем выбранную шпонку на смятие по формуле (1.2); расчет проводим по «слабому» звену: σсм = 2 • 400/(40 х 10-3 • 50 • 10-3 • 3,6 • 10"3) = 111 МПа; σсм = 111 МПа < [σсм] = 130... 180 МПа (для среднего режима работы).

3.   Проверим прочность выбранной шпонки на срез [см. формулу (1.3)]: σср = 2 • 400/(40 • 10-3 • 12 • 10-3 • 50 • 10-3) = 33,33 МПа; τср = 33,33 МПа < [тср] = 70...100 МПа.

Следовательно, призматическая шпонка 12 х 8 х 50 (ГОСТ 23360-78, СТ СЭВ 189-75) по условию прочности подходит для данного соединения.

Пример 2. Определить предельный вращающий момент,  который может передать призматическая шпонка размером    20x12x110     (СТ СЭВ 189-75). Шпонка изготовлена из стали 45 и фиксирует зубчатое колесо на валу редуктора. Материал ступицы - чугун, материал вала - сталь 50, диаметр вала dB = 70 мм. Режим работы средний.

1.  Рабочая длина шпонки   lр = l - b = (110 - 20) = 90 мм.

2.   По табл. 1.1 находим справочный размер К = 5,2 мм. Принимаем допускаемое напряжение на смятие [σсм] = 80 МПа (для ступиц из чугуна и алюминиевых сплавов).

3.  Предельный вращающий момент      Тпр = [σсм] dblpK/2 = 80 х 106 • 70 • 10-3 • 9010-3-5,2-10-3/2= 1310,4 Н•м.

Пример 3. Подобрать сегментную шпонку для крепления втулочной муфты на валу диаметром dB = 40 мм и проверить ее на срез и смятие. Передаваемая мощность Р = 2 кВт, частота вращения вала 1140 мин-1. Режим работы средний. Муфта выполнена из стали 40Х, шпонка - из стали 45, вал - из стали 50.

1. По табл. 1.2 для диаметра вала dB = 40 мм выбираем сегментную шпонку с размерами (мм): b = 6; h = 10, d1 = 25, l = 24,5, t = 7,5.

2.   Передаваемый муфтой момент Т = Р/ω= 30Р/(πп)  = 30 • 2 • 103/(3,14 • 1140) = 16,76 Н • м.

3.   Напряжения смятия [см. формулу (1.4)] σсм = 2 • 16,76/ [40 • 10-3(10 • 10-3 • 7,5 • 10-3) • 24,5 • 10-3] = 13,68 МПа < [σсм] = 80..150 МПа.

4. Проверяем напряжения среза по формуле (1.5)   τср = 2 • 16,76/(40 • 10-3 • 6 • 10-3• 24,5 • 10"3) = 5,70  МПа < [τср] = 100 МПа.

Выбранная шпонка работает с большим запасом прочности.

Пример 4. Чугунный шкив клиноременной передачи соединен с валом диаметром d = 50 мм клиновой врезной шпонкой. Необходимо подобрать шпонку и найти предельный вращающий момент, который она может передать. Длина ступицы lст = 70 мм, материал шпонки - сталь Ст5; материал вала - сталь 40Х; коэффициент трения f = 0,17; напряжения смятия для материала шпонки [σсм] = 150 МПа; расчетный диаметр шкива Dcp = 360 мм; окружная сила Ft = 3 кН.

1. Передаваемый вращающий момент Т = Ft Dcp/2 = 3000 х 360 • 10-3/2 =     540 Н•м.

2.   По диаметру вала d = 50 мм выбираем по ГОСТ 24068-80            (СТ СЭВ 645-77) клиновую шпонку с размерами b =16 мм, h = 10 мм            (табл. 1.3).

Длину шпонки выбираем на 5 мм меньше длины ступицы                               l = lст - 5 = 70 - 5 = 65 мм. Из ряда длин шпонок (табл. 1.3) выбираем шпонку длиной 63 мм.

3.   Проверяем шпонку на прочность по напряжениям смятия [формулу (1.6)] σсм = 12 • 540/[16 • 10-3 • 63 10-3(0,17 • 50 х 10-3 + 16 • 10-3/6)] = 57,6 МПа; σсм = 57,6 МПа < [σсм] =150 МПа.

4. Предельный вращающий момент, который может передать выбранная шпонка,    Tпр =

Пример 5. Подобрать и проверить на прочность подвижное шлицевое соединение вторичного вала коробки передач автомобиля (вращающий момент  Т= 0,4 кН • м). Расчет провести для двух случаев: шлицевое соединение прямобочное , d = 28 мм, D = 32 мм; шлицевое соединение эвольвентное, D = 35 мм. Материал сталь 45, термообработка - улучшение. Длина ступицы шестерни l = 55 мм. Условия эксплуатации средние, перемещение втулки без нагрузки.

1.   По табл.1.4 выбираем прямобочное шлицевое соединение средней серии d = 28 мм, D = 34 мм, z = 6, b = 7, f = 0,4.

2.   Допускаемое напряжение (см. табл. 4.6) [σсм] = 45 МПа.

3.   Проверяем соединение на смятие по формуле (1.7).  в которой                      dcp = (D + d)/2 = (34 + 28)/2 = 21 мм;                                                                                              h = (D- d)/2 – 2f = (34-28)/2-2 • 0,4 = 2,2 мм;

σсм= 48,6 МПа > [σсм]=45 МПа

4. По табл. 4.5 выбираем эвольвентное шлицевое соединение с т = 2 мм из ряда предпочтительных значений' z: D = 35 мм, m = 2 мм, z = 16. Приняв по табл. 4.6 [σсм] = = 30...60 МПа, проверяем соединение на смятие по формуле (4.7), в которой dcp = mz = 2•10-3 •16 = 32•10-3 м; h = θm = 0,9 • 2 • 10-3 = 1,8 • 10-3 м (где θ = 0,9 при центрировании по наружному или внутреннему диаметру).

σсм = 2 • 0,4 • 103/(32 • 10-3 • 16 • 1,8 • 10-3 • 55  • 10-3  •  0,75) = = 21,04 МПа; σcм = 21,04 МПа < [σсм] = 45 МПа.

Значительно меньшие расчетные значения напряжений смятия для эвольвентного шлицевого- соединения (по сравнению с прямобочным)

подтверждают предпочтительность эвольвентных соединений.

Пример 6. Подобрать сегментные шпонки (Рис.1.14) для втулочной муфты, соединяющей два вала. Материал муфты и валов - сталь 45, шпонки - сталь Ст 6. Передаваемый вращающий момент при среднем режиме использования   T=100 Н*м   (диаметр  вала  35  мм).

Рис. 1.14

Решение. По ГОСТ 24071-80 для вала d = 35 мм выбираем сегментную шпонку размерами: b = 6 мм; h = 10 мм; d1=25 мм; l = 24,5 мм

(шпонка сегментная  6X10);   ti =7,5 мм.

По  формуле напряжения  смятия

= 93,3 МП а.

Пример 7. Определить наибольший вращающий момент, который может  передать колесо без среза штифта: d=10 мм; l=40 мм; dв=40 мм;    [тс] = 80 МПа.

Решение. Допускаемый вращающий момент

T=

1.9.Приложения.  Примеры применения штифтов, шпонок и шлицев.

Рекомендуемая литература:

1. Ю.В. Дмитрак., Б.В.  Воронин  и  др. Прикладная механика. Раздел “Детали машин”. Отпечатано в ОИУП МГГУ, Ленинский пр.,6.2011.-185 с., ил.

2.М.Я.Романов и др. Сборник задач по деталям машин. М.:  Машиностроение., 1984.-238 с., ил.

3.Т.В.Хруничева. Детали машин. М., 2007.-223 с., ил.

Содержание                                        стр.

1.Шпоночные   соединения………………………………………3

1.1.Общиеположения……………………………………………..3

1.2. Материалы идопустимыенапряжения………………………6

1.3. Основные расчетные формулы……………………………..  9

1.4.Зубчатые соединения (шлицевые)…………………………   11

1.5.Расчет шлицевых соединений на прочность………………  14

1.6. Штифтовые соединения……………………………………. 16

1.7. Расчет штифтов на прочность………………………………19

1.8.Примеры расчета шпоночных, зубчатых и штифтовых соединений…………………………………………………………….20

1.9.Приложения. Примеры применения штифтов, шпонок и шлицев…………………………………………………………………24

Воронин Борис Васильевич

Вьюшина Маргарита Николаевна

Вержанский Петр Михайлович

Бибиков Павел Яковлевич

Мостаков Валерий Александрович

ПРИКЛАДНАЯ  МЕХАНИКА

Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения деталей

Методические указания для самостоятельной работы студентов спец.130400 “Горное дело” и 190109 “Наземные транспортные технологические средства”. Часть 1.

Темплан 2014.,

поз.31

Редактор

Технический редактор

Подписано в печать                   Формат 60х90/16

Объем  2.5 печ. л. Тираж 100 экз. Заказ №

Отдел печати  МГГУ, Ленинский проспект.,6